TIPI DI DATI ELEMENTARI

| Nome | Byte | Descrizione | Range |
| --- | --- | --- | --- |
| char | 1 | carattere o intero di 8 bit. | signed: -128 ... 127 unsigned: 0 ... 255 |
| short | 1 | intero di 8 bit. | signed: -128 ... 127 unsigned: 0 ... 255 |
| int | 2 | Intero di 16 bit | Signed: -32768 … 32767 Unsigned: 0 … 65535 |
| long | 4 | intero di 32 bit. | signed:-2.147.483.648 ... 2.147.483.647 unsigned: 0 ... 4.294.967.295 |
| float | 4 | numero in virgola mobile. | 3.4e + / - 38 (7 cifre decimali) |
| double | 8 | numero in virgola mobile in doppia precisione. | 1.7e + / - 308 (15 cifre decimali) |
| long double | 10 | numero in virgola mobile in doppia precisione estesa. | 1.2e + / - 4932 (19 cifre decimali) |
| bool | 1 | Valori Booleani. Può assumere uno dei due valori: true o false. NOTA: è un tipo aggiunto recentemente allo standard ANSI-C++. Non tutti i compilatori lo accettano. | true or false |

# Text boxes

S

Caratteristica

Mantissa

1

8 bit

23 bit

52 bit

11 bit

1

Mantissa

Caratteristica

S

64 bit

15 bit

1

Mantissa

Caratteristica

S

float

double

Long double